工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区学院路幼儿园建设项目（初步设计）                               第1页  共2页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量(㎡) | 概算价值(万元) | 合计 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 一 | 工程费用 | 4564.82㎡ | 1839.22 |  | 564.07 |  | 2403.29 |  |
| 1 | 幼儿园房建工程 | 4564.82㎡ | 1660.69 |  | 412.76 |  | 2073.45 |  |
| 1.1 | 土建及装饰 | 4564.82㎡ | 1488.59 |  |  |  | 1488.59 |  |
| 1.2 | 隔震垫工程（含减隔震） | 4564.82㎡ | 135.58 |  |  |  | 135.58 |  |
| 1.3 | 给排水及消防工程 | 4564.82㎡ |  |  | 70.75 |  | 70.75 |  |
| 1.4 | 喷淋工程 | 4564.82㎡ |  |  | 38.38 |  | 38.38 |  |
| 1.5 | 采暖及通风工程 | 4564.82㎡ |  |  | 58.43 |  | 58.43 |  |
| 1.6 | 强电工程 | 4564.82㎡ |  |  | 77.60 |  | 77.60 |  |
| 1.7 | 弱电工程 | 4564.82㎡ |  |  | 99.97 |  | 99.97 |  |
| 1.8 | 消防控制室设备工程 | 4564.82㎡ |  |  | 40.63 |  | 40.63 |  |
| 1.9 | 抗震支架（含隔震层抗震支架） | 4564.82㎡ | 36.52 |  |  |  | 36.52 |  |
| 1.10 | 食梯 | 1项 |  |  | 9.00 |  | 9.00 |  |
| 1.10 | 太阳能光伏板 | 45KW |  |  | 18.00 |  | 18.00 |  |
| 2 | 室外附属工程 |  | 135.59 |  | 136.49 |  | 272.08 |  |
| 2.1 | 土方回填 | 8172.5m3 | 20.43 |  |  |  | 20.43 |  |
| 2.2 | 沥青砼道路（20+20+4） | 708㎡ | 9.91 |  |  |  | 9.91 |  |
| 2.3 | 硅PU场地（30+3粗+5细+9塑胶） | 1480㎡ | 37.00 |  |  |  | 37.00 |  |
| 2.4 | 绿化、种植土、喷灌工程 | 2243㎡ | 26.92 |  |  |  | 26.92 |  |
| 2.5 | 铁艺围墙 | 335m | 30.15 |  |  |  | 30.15 |  |
| 2.6 | 铁艺大门 | 12m | 2.40 |  |  |  | 2.40 |  |
| 2.7 | 旗杆及旗台 | 1项 | 2.17 |  |  |  | 2.17 |  |
| 2.8 | 电外线工程 | 4564.82㎡ |  |  | 59.34 |  | 59.34 |  |
| 2.9 | 10KV高压电缆 | 600m |  |  | 16.65 |  | 16.65 |  |
| 2.10 | 成品砼化粪池50m3 | 50m3/座 | 6.00 |  |  |  | 6.00 |  |
| 2.11 | 隔油池 | 3m3/个 | 0.61 |  |  |  | 0.61 |  |
| 2.12 | 250KVA箱式变电站 | 1台 |  |  | 22.00 |  | 22.00 |  |
| 2.13 | 庭院灯H3.5 | 11套 |  |  | 38.50 |  | 38.50 |  |
| 3 | 室外配套管网工程 |  | 42.94 |  | 14.82 |  | 57.76 |  |
| 3.1 | 外网给排水及消防管道 |  | 34.97 |  | 7.67 |  | 42.64 |  |
|  | PE100塑料给水管网DN100土建 | 271.3m3 | 2.71 |  |  |  | 2.71 |  |
|  | PE100塑料给水管网DN100安装 | 157m |  |  | 1.41 |  | 1.41 |  |
|  | 球墨铸铁管DN150土建 | 532m3 | 5.32 |  |  |  | 5.32 |  |
|  | 球墨铸铁管DN150安装 | 308m |  |  | 4.93 |  | 4.93 |  |
|  | 消防镀锌管网DN100土建 | 164m3 | 1.64 |  |  |  | 1.64 |  |
|  | 消防镀锌管网DN100安装 | 95m |  |  | 1.33 |  | 1.33 |  |
|  | 钢筋砼排水管D100 | 255m | 7.65 |  |  |  | 7.65 |  |
|  | 钢筋砼雨水管D300 | 353m | 17.65 |  |  |  | 17.65 |  |
| 3.2 | 外网采暖管道 |  | 7.97 |  | 7.15 |  | 15.12 |  |
|  | 预制直埋保温管DN125土建 | 667.65m3 | 6.67 |  |  |  | 6.67 |  |
|  | 预制直埋保温管DN125安装 | 207.4m |  |  | 6.01 |  | 6.01 |  |
|  | 预制直埋保温管DN100土建 | 163m3 | 0.65 |  |  |  | 0.65 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区学院路幼儿园建设项目（初步设计）                               第2页  共2页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量(㎡) | 概算价值(万元) | 合计 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
|  | 预制直埋保温管DN100安装 | 29.2m |  |  | 0.67 |  | 0.67 |  |
|  | 预制直埋保温管DN80土建 | 162.93m3 | 0.65 |  |  |  | 0.65 |  |
|  | 预制直埋保温管DN80安装 | 29.2m |  |  | 0.47 |  | 0.47 |  |
| 二 | 其它费用 |  |  |  |  | 171.42 | 171.42 |  |
| 1 | 建设单位管理费0.5% |  |  |  |  | 12.02 | 12.02 |  |
| 2 | 勘、测费1.4% |  |  |  |  | 3.36 | 3.36 |  |
| 3 | 设计费2.5% |  |  |  |  | 60.08 | 60.08 |  |
| 4 | 施工图审查费 | 4564.82㎡ |  |  |  | 1.37 | 1.37 | 3 |
| 5 | 工程监理费1.5% |  |  |  |  | 36.05 | 36.05 |  |
|  | 建设工程质量检验试验费0.5% |  |  |  |  | 12.02 | 12.02 |  |
| 6 | 招投标服务费0.5% |  |  |  |  | 12.02 | 12.02 |  |
| 7 | 预算编制及审查费0.7% |  |  |  |  | 16.82 | 16.82 |  |
| 8 | 可研编制费0.3% |  |  |  |  | 7.21 | 7.21 |  |
| 9 | 水土保持评价及鉴定费 |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  |
| 10 | 人防易地建设费 | 4564.82㎡ |  |  |  | 4.56 | 4.56 |  |
| 11 | 节能评审费 | 4564.82㎡ |  |  |  | 0.91 | 0.91 |  |
| 三 | 预备费3%（一、二项之和） |  |  |  |  | 77.24 | 77.24 |  |
| 四 | 设备费 |  |  |  |  | 300.00 | 300.00 |  |
| 1 | 教学仪器及厨房设备等 |  |  |  |  | 300.00 | 300.00 |  |
| 五 | 湿地准入费 |  |  |  |  | 20.00 | 20.00 |  |
| 六 | 合 计 |  | 1839.22 |  | 564.07 | 568.66 | 2971.95 |  |